Трансивер прямого преобразования на 7,0МГц

Сделан под впечатлением

от конструкций UA1CEG

Читая все посты радиолюбителя-коротковолновика Юрия UA1CEG, не перестаю удивляться тому потоку энергии и вдохновения, который движет им, тому количеству простых и надежных конструкций, испытанных в суровых условиях, и главное - подробных отчетов о содеянном.

Сделать нечто подобное собирался давно. Начал изготавливать узлы для будущей конструкции, используя накопленный опыт и знания. Материалов в интернете предостаточно.

Первым (еще в2012г.) изготовил УНЧ, воспользовавшись опытом Юрия.

Было проверено несколько вариантов смесителей. Лучшим оказался балансный на микросхеме NE612 c согласующим трансформатором. Трансформатор от старого электретного микрофона. Обмотки симметричны.

ФНЧ изготовил по параметрам приведенным в книге RA3AAE. Конструкцию менять не стал, все как у автора. При правильно подобранных индуктивностях и емкостях АЧХ, как в книге.

Гетеродин решил применить из «закромов» (.

Изготовлен был еще в 90-х по схемотехнике Э.Реда. Ждал своего часа…

В то время платы разводились таким способом. Никаких CAD-ов еще не было.

Частота естественно была установлена в пределах QRP участка сорокаметрового диапазона, с хорошим запасом.

Задуманную конструкцию решил реализовать на базе моего первого телеграфного передатчика

(описан мной был ранее). Почему так? Скорее от лени, делать новый корпус не хотелось, пока…(. Хотелось быстрее достичь желаемого.

После различных экспериментов, решил сделать УМ на транзисторах. Ламповый вариант оставлен на потом…

Схемотехнику не привожу, она традиционна и понятна из фото. Выход УМ резонансный. Лучше вписывается в конструктив. Индикатор настройки выходного каскада использован прежний, от передатчика.

Монтаж предусилителя УМ.

Выходной каскад на КТ606.С обратной стороны перегородки.

Трансивер ПП на 7.0МГц в сборе.

Конечно, готовым изделием это не назовешь, но… работает. Это рабочая модель. Выходная мощность 1,2Вт. Питание 13,8В. Импульсный БП (стоит на боку за трансивером). Изготовлен на базе компьютерного БП. Помех приему не наблюдал.