17.10.2017.   Двухтактный  составной эммитерный повторитель.

«Где косяк?» (UA1ADF)

Всем привет!

Народ! Подскажите почему эта схема не работает и что надо сделать чтобы она работала?

На входе синусоида. На выходе ничего нет. Все компоненты проверены и рабочие.

На входе резистор 1,5 ком, на базах по 430 ом.

NPN - КТ9181

PNP - КТ9180

==================================================================

Где косяк? Косяк в том, что коллеги берутся повторять схемы, по которым конструкции не существует!

UA3UZZ затратил жуткое количество усилий, что бы собрать комплектующие к передающей приставке к Р-309, разработал печатную плату, по публикации в журнале, автор (не приставки!) публикации В.Коновалов EU1CL.  Вот элементарный вопрос: «Есть фото завершённой конструкции?». Нет! Зачем тратить жуткое количество усилий, на воплощение в «железо» схемы, которая не была осуществлена в виде конструкции?
 Ценность схем- нулевая! Так и хочется спросить: «Вам что, очень нравится воплощать в «железо» чьи-то фантазии?». Нет же фотографии завершённой конструкции! Полагаете, на автора расписавшего, в стихах и красках своё т.н. «детище», вдруг «как свалилась застенчивость!» и фото своей  конструкции он, исключительно из скромности и застенчивости не опубликовал?! 
Эммитерный повторитель я соберу, на платке. Т.к. это будет завешённая конструкция, не схема,  то куда-либо использую.

Отверстия для винтов предусматриваю.

У меня применены КТ3102  и КТ3107, что весьма неплохо, т.к. это т.н. комплементарные пары транзисторов. Прощё говоря, транзисторы разной проводимости, но с одинаковыми характеристиками.

«Косяк» уже  технического плана, безграмотного- присмотритесь- базы транзисторов «висят в воздухе». Это «косяк »

Нагрузку лучше  подключать через конденсатор, что- бы избежать прохождения на выход постоянного тока. Случайное замыкание не приведёт  к выходу транзисторов.
Аналогично на входе желательно ставить конденсатор.

Подключая к выходу(в данном случае напрямую к эммитерам выходных транзисторов вольтметр мы должны видеть половину питающего напряжения:

Без малейших проблем!

Дальше я посмотрел, как собственно данный эммитерный повторитель работает. На 30 мГц:

На 100кГц:

Нагрузка 390 Ом, уменьшает амплитуду примерно на 10%.

Выше 30 мГц амплитуда выходного сигнала начинает монотонно снижаться, на 50 мГц примерно 50% от амплитуды 30 мГц, на НЧ несколько выше, чем на 30 мГц, примерно в 1.5 раза.

Кстати и неплохой вариант эммитерного повторителя. Сложный, конечно…

До встречи в эфире!

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт:   www.ua1ceg.ru