29.04.2017/30.04.2017   Кварцевый фильтр из «бросовых» кварцев.

Однажды в «Чипе и Дипе»  я приобрёл по абсолютно смешной цене десяток кварцев на 39.175 кГц. Точно не помню, что-то по 4 рубля кварц…

Лежат эти кварцы, не используются… А вообще-то покупал я их : «А вдруг можно применить?». В сравнении с приобретением кварца на QRP частоту, цена которых… В общем, кто приобретал знает, эти кварцы  дешевле раз в  100!

Это у нас 29- го апреля!  Столь  «милая» погода полностью отменила мои планы выйти в лес, поработать QRP/p  на самоделке. Время свободное в наличии и его нужно полноценно использовать!

Цель понятна- посмотреть, получится- ли CW кварцевый фильтр   из гармоникового кварца, кварц на 39.175 мГц ясное дело- гармониковый, на его первую гармонику?  Несложным вычислением  видно-  первая гармоника должна быть близко к 13.058 кГц.
Естественно, реально частота будет незначительно отличаться, все это знают!
   Не мудрствуя лукаво, приступаю.

Самое сложное- это купить банку сгущенного молока и съесть его! Затем  банку отмыть, разрезать и получаем прекрасно  режущуюся ножницами, прекрасно паяющуюся  «радиолюбительскую жесть»! Дальше всё понятно из фото. О красоте речь не идёт, главное- быстро!

Ещё неизвестно, что получится…

Быстро- то быстро, но перегородки  между секциями КФ нужно предусмотреть, частота всё- же высокая и сигнал вполне может просочиться «по воздуху»!

Быстро проверяю саму возможность сборки кварцевого фильтра. Вообще без конденсаторов. Есть, работает!  Хотя полоса широковата, грубо килогерц  пять!

Но, это решаемо.

Впаиваю, имеющиеся в наличии конденсаторы 82 пФ.
 
Полоса 2 кгц, для «конкуренции» с приёмником прямого преобразования  вполне подойдёт!

Впихиваю на входе и выходе по кварцу, их 10 шт, чего их жалеть, полоса пропускания,  несколько уменьшилась, но неважно- даже 2 килогерца, это не удвоенная полоса приёмника прямого преобразования- килогерц  6.

«Последний штрих»-  а как насчёт телеграфного гетеродина? Да и на передачу же нужен кварц!

Быстро собираю генератор на КТ3102  плюс истоковый повторитель на КП302.

Нормально! С гетеродинами проблем не будет.

Завершённая конструкция фильтра.

Насчёт применения. Например, как Муза посетит, можно использовать для трансивера на 10 мГц, плавный гетеродин на достаточно низкой частоте, около 3 мГц  и получить нужную стабильность можно достаточно легко. Можно применить на 18 мГц, гетеродин около 5 мГц, тоже без особых проблем. И т.д.
 Но, главное-  вполне можно использовать для QRP/p трансивера, при весьма неплохих ТТХ  дешёвые кварцы на подходящие частоты! 
  Это обойдётся существенно, минимум на порядок дешевле, чем кварцы на QRP частоты, но главное-  затруднений в приобретении просто несопоставимо меньше! Несколько сложнее собрать аппарат, но и его характеристики будут несопоставимо лучше, чем ТПП…

До встречи  в эфире!

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт:   www.ua1ceg.ru