Передаюшая приставка  к Р-309.

### Единственная публикация по данной теме:

### ТРАНСИВЕР НА БАЗЕ ПРИЕМНИКА Р-309

В. КОНОВАЛОВ, EU1CL

Доверия эта публикация не вызывает, даже не потому, что автор даже и не утверждает,  что собрал завершённую конструкцию, и слова не говорит, как собственно она работает, «он разрабатывал вариант приставки».

5 милливольт абсолютно недостаточно для смесителя!  Для любого смесителя, в том числе и  для 174ПС1, 235ПС1 всё-таки нужны сотни  милливольт.  Впрочем,  я всё равно и не собирался ничего повторять! Но, здесь, по моему мнению, повторять  и нечего, работать это устройство, как требуется, просто не может…

Впрочем, я никогда ничего не повторял! Мне это не интересно!

Приступаю, подходящий корпус нашёлся. Шикарный аппарат Р-309, но передающую приставку к нему «кавалерийским наскоком», как к Р-399А не получится собрать!

У приёмника 8(восемь) разных ПЧ1, нам понадобится 7, и ПЧ эти в весьма широких пределах:  от 305 кГц до  8585   кГц. А выход гетеродина 5 милливольт…
Переключатель сюда можно встроить только миниатюрный, значит, основную коммутацию нужно делать на реле.

Предусматриваю разъём для коммутации контуров  второго блока приставки.

Тумблера: «Включение внешнего гетеродина 465 кГц» и «Нажатие- настройка».

Герконовые реле РЭС- 55,  очень подходят: ёмкости контактов минимальные, а реле срабатывает прекрасно и от 12 вольт.

Светодиодов достаточно, я снял эту плату с какого- то металлома. Почти все исправные.

Прямо в ходе активной работы над приставкой получил на домашний адрес награду за честную работу QRP  в тесте. Никакого уж там высокого результата и близко не было, но на самоделке и честной QRP мощностью.

Вскоре получаю ещё и вымпел! Всё на домашний адрес.
  Похоже и  на Западе  ценят честную QRP работу!

Естественно, громадная благодарность организаторам теста!

Наконец  и началась интересная часть- начинаю заниматься сигналом кварцевого гетеродина.

Уровень не высокий, но не сравнить с уровнем плавного гетеродина. Там вообще осциллограф синусоиды не показывал, только утолщение центральной линии…

Никакой подробной схемы составлять я не собираюсь, она и не будет востребована. Но, максимум информации предоставлю, что бы ни у кого сомнения не было, что конструкция собрана!

Подгонка индуктивности для контуров.

Между делом и в эфире работаю.

Ура!  И всё такое… этап завершён.

Не перестаю восхищаться качеству аппарата!

Аппарат 1978 года выпуска, а частоты кварцев  абсолютно  не подвержены старению!

Если присмотреться, дата видна на измерительном приборе.

Далее, как я полагал, «этап проскочу запросто, легко, свободно, лихим кавалерийским наскоком». Никаких преобразований, просто 5 мВ плавного гетеродина усилить и вывести на следующий блок.

Сразу допускаю прокол! Щуп лампового вольтметра соскользнул… напряжение питания оказалось замкнуто контактами геркона с вытекающими последствиями- только что завершённый блок- не работает!  Как выяснилось, контакты 3-х реле приварились! Хорошо, что только 3-х! Сплющиваю негодные реле плоскогубцами, вышвыриваю, заменяю и приступаю работать дальше.

Естественно я полагал, что особых затруднений не предвидится!

На абсолютно  простом этапе, получаю на выходе ахинею!  Естественно с таким сигналом нечего и думать работать в эфире!   Где  синусоида- то?  На 14, 21, 24, 28, 18, 10, 7, 3.5 нормально, а на 1.8 абсолютно никуда не годится!

Не получается и всё!!!

После дней 10 бесплодной борьбы вспоминаю:

Я же сам описывал, как красивенькие, современные конденсаторы в УНЧ приёмника/ трансивера прямого преобразования коварно начинали работать не конденсаторами, а кварцами!

И… всё пошло «как по маслу»!

Конденсатор «КМ», великолепные конденсаторы, но… на низких частотах, а в данном случае гетеродин для 1.8 мГц имеет частоту  2.1 мГц  и… конденсатор на этих частотах, так совпало просто стал работать кварцем!

Почти завершено, осталось вывести на колодку проводки с переключателя диапазонов для возможной  коммутации второго блока.

Почти завершено. Простенькое устройство,  а усилий потребовало…

Нажатие «педали»  тумблером

Нажатие педали.

Основная плата завершена. Теперь осталось ещё преобразование, сигналы на которое уже имеются, и  получаем рабочие диапазоны. Как Муза посетит, продолжу.

 До встречи  в эфире!

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт:   www.ua1ceg.ru