19.10.2016. SSB  в Р-326М c передающей приставкой.

Что нужно- ясно:  нужна передающая приставка к прекрасному радиоприёмнику Р-326М, без вмешательства во внутрь самого приёмника. Сложно убедить, что вмешательство в устройство приёмника с массой переключений, использованием узлов и блоков приёмника «туда- сюда» улучшает работу  аппарата! 
 Приёмники с  автономной передающей приставкой, на радиолюбительском рынке оценивались существенно дороже, чем этот же трансиверизированный приёмник, всегда дороже и существенно. Ясно, полагаю, что не зря…

Итак,  Р-326М. Передающая телеграфная приставка особых затруднений не вызывает.

В центре фото как раз эта самая приставка.  Полгода я на этой приставке отработал, никаких претензий! Всё нормально.  Насчёт эстетики… на это  я внимания абсолютно не обращаю. Меня во- первых, во – вторых и во всех последующих- прежде всего интересует надёжность!  В этом плане ни малейших претензий! Угадайте с трёх раз, хотел бы я свой аппарат обменять на красивый, небольшого размера импортный аппарат?
Который, ещё и давал бы жуткие помехи телевизорам? Да  ни за что!!

Собственно я уже имею некоторый опыт SSB работы  на приставке к Р-326М, подключал к выходу 2 ПЧ аппарата дополнительный блок c ЭМФ на 300 кГц  «верхний», который использовался и на приём, и на передачу. Устанавливал в приёмнике полосу 6 кГц и вполне работал в эфире. Но, совсем не безоблачно работала эта система! Передавал- то я 3 кГц, а принимал 2.7 кгц, т.к. ЭМФ(ы) в приёмнике средние, а я использовал верхний. Т.е по приёму полоса сужалась, ЭМФ приёмника с полосой 6 кГц, обрезал 300 Гц сигнала.. Ценители и знатоки работы телефоном, вероятно, наоборот одобрили бы! Но, я в основном работаю CW и в SSB настраивался неточно. 
    Словом, мне этот вариант не подошёл…

Раздобыть ещё один «средний» ЭМФ я и не пытался, хотя некоторые коллеги утверждают, что в качестве опорного гетеродина используют 3-й гетеродин приёмника.

Абсолютно не верю! Нужно частоту  для  опорного гетеродина  устанавливать очень точно, а здесь в приёмнике имеем плавно перестраиваемый гетеродин.

Вот LC  гетеродин на 372 и 628 кГц  применить можно, но… опять таки каждый раз при переходе на SSB, или при переходе на «USB- LSB» нужно совмещать полосу приёмника с полосой передающей приставки.

На фото видна ручка «тон биений», это и есть 3-й гетеродин.  Собрать стабильные гетеродины на 680/372 кГц  не проблема, но пришлось бы совмещать, весьма тщательно, спектр приёма и передачи, настраиваясь указанной ручкой «тон биений», что не совсем удобно!

Словом, предлагающийся вариант самый лучший.

Замысел простой: формирую SSB на 128 кГц, кварцевым фильтром и, для переноса на 500 кГц  «суммирую/вычитаю» сигнал опорного гетеродина SSB формирователя 128.00 кГц c сигналом 3-го гетеродина  приёмника. Далее элементарно,  «вычитаю/суммирую» из этой частоты SSB 128 кГц  и получаю точно совмещённый спектр SSB сигнала с полосой приёма Р-326М.

ЭМФ на выходе данного устройства вовсе не обязателен, вполне можно обойтись 2-3 контурным ФСС, но, лежащий без применения ЭМФ на 500 кГц c полосой пропускания 6 кГц отлично выполняет эту задачу.

Вообще- то данное устройство прекрасно себя показало в работе в передающей приставке к Р-399А. Не было нужного ЭМФ на 215 кГц и SSB я формировал на 128 кГц.

Для Р-326М переделка несложная.

Всё в норме.

SSB формирователь, на всякий случай регулирую балансировку. SSB формирую классическим способом- с контуром. Никакие формирователи на 174УР1, 174 УР3 и т.п. я не использую. Так-же и  ЭМФ, без LC контура не использую, лучше всего 
намотать контур.

Остатки несущей прекрасно подавляются, в данном случае кварцевым фильтром, или ЭМФ.

Очередные 2 блочка. Чем удобен блочный вариант, например: если понадобится иметь ограничение сигнала в SSB формирователе- можно собрать дополнительный блочок и подключить.

Тут же испытываю в эфире. Без особой надежды, ГУ-81М не включишь, помехи телевизору по звуковому каналу, если CW ещё как-то, кратковременно, можно, то звук-то все понимают…

Накручиваю  ватт 15, хотя вряд ли 15, 10 ватт  скорее,  и  вызываю группу харьковских коллег. Ответили!

Анатолий, великолепный оператор! Услышал в помехах мой QRP сигнал. Мало того, позже я с ним и телеграфом QSO провёл!

Кажется, выполнил диплом "Балаклея 353", провёл 3 QSO SSB (по 100 очков давали) и ещё и CW :

1)US0LA- c Анатолием сработал SSB, позже CW

2)UT7NM Николай

3)US0LA  Владимир.

Рапорт мне 55..57, но QSO прекрасно состоялось!  Посмеялся, принцип: «QRO нам поможет! » и в этот раз не подвёл!

Был любимый мной  «творческий беспорядок»! Паяльник, щупы осциллографа, генератора, частотомера, лампового вольтметра, паяльник, плоскогубцы, отвёртка, шило, кусачки, пинцет… Мне нравится такая обстановка!

Предложенный  метод можно применить во многих случаях, например в формировании SSB к приёмнику Р-311.

Где-то видел описание фазового формирователя SSB на 465 кГц к приёмнику Р-311. Но, реально, в эфире кого-то работающего на передающей приставке к Р-311 я не встречал.
  Встречал, очень давно,  работу  на Р-309, где 465 кГц  SSB получали, сформировав на 215 кГц, 2 кварца: 250 кГц  и 680 кГц в гетеродин. Этот же ЭМФ на 215 кГц использовался на приём, всё это встроено внутрь приёмника.  Но, это не передающая приставка, это трансиверизированный приёмник…

До встречи в эфире, в том числе и на SSB!

P/S . Во время SSB QSO посмеялся: «Гарболово» коллеги произносят с некоторым напряжением.  Непривычное название… В SSB мне нужно чаще работать!

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт:   www.ua1ceg.ru